ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Бородино, ул. Загородная, 2

документация по планировке территории объекта

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Том 2

2016

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ» |
| --- |
| Заказчик – ООО «КИЦ» Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Бородино, ул. Загородная, 2 |
| документация по планировке территории объекта |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ППТ.2 |
| Том 2 |
| Директор |  | И.А. Немченко |
| Нач. отдела |  | Н.М. Прусак |
| Изм. | №док. | Подп. | Дата |  |
| 2016 |

Содержание

1.	Общая часть	4

2.	Основные параметры объекта местного значения	6

3.	Объекты инженерной инфраструктуры	8

4.	Использование территории в период подготовки проекта планировки территории	9

5.	Территория объектов культурного наследия	10

6.	Зоны с особыми условиями использования территории, сервитуты	11

6.1	Охранные зоны объектов электроэнергии	11

6.2	Сервитуты	12

7	Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	13

8	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	14

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания, подлежащая утверждению |  |
| 1 | ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ППТ.1 | Положение о размещении объекта регионального значения |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения |  |
| 2 | ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00--ППТ.2 | Описание и обоснование положений, касающихся строительства объекта регионального значения, основных параметров, описание инженерно-технического обеспечения, зон с особыми условиями использования территории. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 3 | ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00--ПМТ.3 | Проект межевания территории |  |
|  |  | Проект межевания территории содержит информацию о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства. |  |
|  |  | Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  |  | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – комплект текстовых материалов в формате Microsoft Word (.doc) и .pdf и графических материалов в форматах .dwg и .jpg |  |

# Общая часть

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу г. Бородино, ул. Загородная, 2» разработана на основании задания на подготовку документации по планировке территории объекта.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях электроснабжения жилого дома по адресу г. Бородино, ул. Загородная, 2.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения объекта.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами территориального планирования и градостроительного зонирования района проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

# Основные параметры объекта местного значения

Точками подключения являются ф.7-20, ТП 6/0,4 кВ №7-20-29 РУ-0,4 кВ.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

Категория потребителей по надежности эл. снабжения:  III.

Расчетная мощность подключаемых потребителей, составляет 15 кВт.

Длина проектируемой воздушной линии электропередач 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) - 224 м.

От точки подключения до границы участка подключаемого потребителя, проектируемая ВЛИ-0,4 кВ следует на деревянных опорах с ЖБ приставками. Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполнена проводом СИП-2 3х50+1х50.

В соответствии с ПУЭ, гл. 2.4 деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ на расстоянии не более 200 м друг от друга подлежат заземлению. Заземление выполняется при помощи одного комбинированного заземлителя по типовому проекту 3.407-150 ЭС05 (см. прилаг. докум.).

Для защиты электрической сети и электрооборудования от всех видов перенапряжения на проектируемых опорах (1, 4, 7) ВЛИ-0,4 кВ монтируются ограничители перенапряжений SE 46-344-10, по одному на каждый фазный проводник.

Ведомость заземляющих устройств см. ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ТКР.ЭС.В3.

На концевой опоре ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.

Учет электроэнергии осуществляется у подключаемого потребителя.

В рамках мероприятия по энергосбережению применено оборудование, позволяющее получить минимальные потери напряжения и мощности, при передаче электроэнергии.

Связь между ремонтными бригадами и диспетчерским пунктом осуществляет эксплуатирующая организация.

Весь объем приборов, электрооборудования, потребность в кабельной продукции, монтажных изделиях и материалах учтен в спецификации ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ТКР.ЭС.С.

Объём работ учтен в ведомости монтажных и демонтажных работ ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ТКР.ЭС.В1.

Все опоры учтены в ведомости опор ЕЕС-47.ПП15-352.П.00.00-ТКР.ЭС.В2.

Оборудование, применяемое в проекте, может быть заменено на аналогичное оборудование другого производителя, но по техническим характеристикам должно соответствовать проекту.

В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование позволяющее получить минимальные потери напряжения и мощности.

В соответствии с  заданием на проектирование, коммерческий учет электроэнергии осуществляется на вводе 0,4 кВ проектируемого жилого дома.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, СП, РД.

# Объекты инженерной инфраструктуры

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

На пересечениях через существующие и проектируемые подземные коммуникации предусмотрена защита кабеля от механических повреждений путем прокладки кабеля в двустенных трубах.

# Использование территории в период подготовки проекта планировки территории

Проектируемый участок находится в г. Бородино Красноярского края (рис. 1).

Район плотно застроен, подведены электрические сети с фонарным освещением, проложены асфальтовые дороги, тротуары, развита сеть автобусных маршрутов.

Основная черта климата Красноярского края — это резкая континентальность, возрастающая с запада на восток и к средней его части.

Район по ветровому давлению: III (650 Па);

Район по гололеду: III (20 мм);

Среднегодовая температура воздуха составляет минус -0,8 °С

Абсолютная минимальная температура воздуха - минус 55 °С.

Абсолютная максимальная температура воздуха + 36 °С.

Пляска проводов - умеренная.

Сейсмичность - до 6 баллов по шкале Рихтера.

Среднегодовое количество осадков составляет 425 мм, из них жидких – 278 мм/год, твердых – 109 мм/год, смешанных – 38 мм/год.

Максимальная декадная высота снежного покрова на открытых участках составляет 33 см, минимальная – 5 см. Средняя декадная высота снежного покрова за зиму составляет 18 см. Наибольшей своей высоты снежный покров достигает в марте.

Господствующее направление ветра западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

Рисунок 1. Ситуационный план участка работ

# Территория объектов культурного наследия

Вблизи границ строительства объектов культурного наследия не установлено согласно Письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского.

# Зоны с особыми условиями использования территории, сервитуты

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

# Охранные зоны объектов электроэнергии

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

# Сервитуты

Границ действующих сервитутов в зоне строительства не обнаружено.

# Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса строительства проходит по существующему рельефу местности.

Строительство планируется осуществить с сохранением рельефа. В связи с выше изложенным схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

# Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий.

На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно возникновение опасных метеорологических явлений.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемые объекты не являются потенциально опасными, поэтому на них отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо доводить до людей находящихся на территории объекта и заинтересованных организаций.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ